ГБПОУ «АУРГАЗИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

### КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### ОП.03. Материаловедение

### Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

с. Толбазы 2023 г.

Комплект оценочных средств ОП.03. Материаловедение разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Организация – разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Аургазинский многопрофильный колледж»

Разработчик:

Хазиев Р.Р., преподаватель спец дисциплин

### СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке	6

3.  Оценка освоения учебной дисциплины	16

3.1. Формы и методы оценивания	16

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины	18

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной

дисциплине ....................................................................................................... 24

# Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины Материаловедение обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями.

У1. Определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их.

У2. Определять твёрдость материалов.

У3. Определять режимы отжига, закалки и отпуска стали.

У4. Подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации.

У5. Подбирать способы и режимы обработки металлов (литьём, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей.

З1. Виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов.

З2. Виды прокладочных и уплотнительных материалов.

З3. Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии.

З4. Классификацию. основные виды. маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве.

З5. Методы измерения параметров и определения свойств материалов.

З6. Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов.

З7. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства.

З8. Основные свойства полимеров и их использовании.

З9. Особенности строения металлов и сплавов.

З10. Свойства смазочных и абразивных материалов. З11. Способы получения композиционных материалов.

сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов          давлением и резанием.

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК2. 	Осуществлять 	поиск 	анализ 	и 	интерпретацию 	информации, необходимой  для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК5. 	Осуществлять 	устную 	и 	письменную 	коммуникацию 	на

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.

# Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: Основные показатели оценки результатов

Таблица 1

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Показатели оценки результата | Форма, методы контроля и оценивания результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Умения: У1. Определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их. ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК2. Осуществлять поиск анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Выбор наиболее оптимальных материалов для выплавки сталей, чугунов и сплавов цветных металлов. Распознавание характерных признаков и свойств материалов. Использование различных источников информации для сравнения образца: фотографии, микрошлифы, справочные материалы, образцы. | Практические занятия, опрос |

| У2. Определять виды конструкционных материалов. ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК2. Осуществлять поиск анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Определение видов и свойств конструкционных материалов по маркировке и характеристикам. Определять марку материала , исходя из условий работы аналогичных деталей и узлов машин и механизмов. Использование справочной и технической литературы, ГОСТов для определения вида материала. | Практические занятия, опрос |
| --- | --- | --- |
| У3. Выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК2. Осуществлять поиск анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Рациональный выбор конструкционных материалов, исходя из их свойств, для работы в различных условиях. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях Использование справочной и технической литературы, ГОСТов для определения вида материала, способного работать в заданных условиях эксплуатации. | Практические занятия, опрос |
| У4. Проводить исследования и испытания материалов. ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной | Определение количественных характеристик свойств материалов с использованием испытательного оборудования. Грамотный подбор оборудования для испытания | Практические занятия, опрос Практические занятия, опрос |

| деятельности, применительно к различным контекстам. ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК2. Осуществлять поиск анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. У5. Подбирать способы и режимы обработки металлов (литьём, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10 . Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | материалов изделий. Овладение информацией о современных способах и методах исследований свойств материалов. Изучение конструкций и области применения современного испытательного оборудования. Способность выполнять испытания в команде. Развитие навыков принятия решения, выдачи задания и отчетности за работу. Подборка способов и режимов обработки металлов для изготовления различных деталей. Планирование обучающимся, повышение личностного и квалификационного уровня. Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности Владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности |  |
| --- | --- | --- |

| Знания: З1. Виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов. З2. Виды прокладочных и уплотнительных материалов. З3. Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии. З4. Классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве. З5. Методы измерения параметров и определения свойств материалов. З6. Основные сведения о кристаллизации и структуре сплавов. З7. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства. З8. Основные свойства полимеров и их использование. З9. Особенности строения металлов и сплавов. З10. Свойства смазочных и абразивных материалов. | Рациональный выбор вида термообработки металлов и сплавов по заданным условиям. Выбор оптимальных способов защиты от коррозии, исходя из структуры и свойств металлов и сплавов. Способы защиты от коррозии. Выбор конструкционных материалов для применения их в производстве. Определение свойств материалов. Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. Маркировка углеродистых и легированных сталей. Маркировка цветных металлов. Классификация пластмасс в зависимости от поведения их при нагревании Элементы кристаллографии. Методы испытания материалов Использование абразивного инструмента в машиностроении. Рациональный выбор композиционных и | Практические занятия |
| --- | --- | --- |
| З11. Способы получения композиционных материалов; | конструкционных материалов, исходя из потребностей и условий эксплуатации деталей машин и оборудования на производстве. |  |

# Оценка освоения учебной дисциплины

## Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Материаловедение, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения учебной дисциплины, а так же стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.

Основными формами проведения текущего контроля знаний на занятиях теоретического обучения являются: устный опрос, решение тестов, проблемных ситуаций, выполнение практических, индивидуальных заданий.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица 2

| Вид текущего контроля | Объект оценивания | Ауд ито рна я (А) или вне ауд ито рна я (В) | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | У1 | У2 | У3 | У4 | З1 | З2 | З3 | З4 |
| Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЗ: Диаграмма состояния железо- углерод (процесс первичной кристаллизации). | Оформленный письменный отчёт. Ответы на контрольные вопросы. | А/В |  |  |  | + |  |  |  | + |
| ПЗ: Маркировка сталей. Влияние легирующих элементов на равновесную структуру стали. | Оформленный письменный отчёт. Ответы на контрольные вопросы. | А/В |  |  |  | + |  |  |  | + |
| Дифференцированный зачет | По текущей успеваемости с учетом оценок за практические работы. | А | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Итого максимум: |  | 36 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |

По окончании изучения дисциплины проводится дифференцированный зачет.

## Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

Перечень вопросов для формирования  материала дифференцированного зачёта по дисциплине: «Материаловедение».

Рассмотрено:                                                                                  на заседании ЦМК

Протокол №___от______2023                                                                                  Председатель_________В.В. Тихонов

Гибкая связь.

Методы повышения прочности  материалов.

Алюминиевые сплавы.

Металлическая связь.

Магниевые сплавы.

Магнитотвердые материалы Коррозионно- стойкие материалы.

Методы испытания материалов.

Понятие о металлах и сплавах.

Кристаллизация металлов и сплавов

Классификация и структура металлов и сплавов.

Закалка стали. Способы закалки

Углеродистые стали

Закалка и отпуск инструмента из углеродистой стали.

Методы повышения прочности материалов.

Медные сплавы

Материалы с высокой твердостью поверхности.

Общие требования к конструкционным материалам.

Антифрикционные материалы

Сложности алюминиевых и магниевых сплавов.

Жаростойкие материалы.

Простые и термопластичные пластмассы. Жаростойкие материалы. Классификация припоев Жаропрочные материалы. Классификация флюсов

Хладостойкие материалы.

Термопластичные пластмассы.

Сложные пластмассы.

Эмали и компаунды.

Виды термической обработки стали.

Коррозионно –стойкие покрытия.

Материалы для режущих инструментов

Свойства, состав, примененных припоев и флюсов.

Состав, свойства, применение лаков и эмалей.

Применение герметиков

Низколегированные и быстрорежущие стали.

Вяжущие составы. Компаунды. Отпуск стали Пайка металлов.

Титановые сплавы. Абразивные материалы Маркировка сталей.

Влияние легирующих элементов на структуру и свойства сталей.

Физические свойства металлов

Атомно- кристаллические строение металлов.

Понятия о термической обработке.

Материалы для контрольно- измерительного инструмента Химические свойства металлов.

Выбор температуры закалки.

Железоникелевые сплавы, их свойства и применение Применение меди марки НМ.

Реостатные сплавы, их применение.

Сплавы с памятью формы

Способы защиты металлов от коррозии.

Среднеплавкие и высокоплавкие припои Основные и вспомогательные материалы.

Легированные стали.

Прочность материалов, методы повышения.

Магниевые сплавы

Коррозионно- стойкие материалы.

Алюминиевые сплавы.

Кристаллизация металлов и сплавов.

Способы закалки стали. Медные сплавы Жаростойкие материалы

Припои, их классификация.

Преподаватель___________________ Хазиев Р.Р..

### ГОСУДАРСТВЕННО БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

### « АУРГАЗИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| РАССМОТРЕНО: на заседании ЦМК Протокол № __ Председатель ЦМК В.В. Тихонов _______ "____" __________2023 г. |  | СОГЛАСОВАНО Зам. директора А.З. Рахимов _______ "____" __________2023 г. |
| --- | --- | --- |

### ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА

Профессия: 23.01.2017 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

ОП.03. Материаловедение

Разработчик:

преподаватель                                Р.Р. Хазиев

с. Толбазы 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

« АУРГАЗИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ул.Ленина, 125,  с. Толбазы,

Аургазинский район

Республики Башкортостан.

________________№_____________ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

ОП.03. Материаловедение

Группа __________________

Студент(ка): _____________________________

Оценка: ________________

Вариант 1

- Что 	является 	главным 	материалом 	в 	приборостроении 	и машиностроении?

а) пластик и пластины;

б) металлы и сплавы;

в) высокополимерные твердые материалы;

г) электроизоляционные резины.

- Как называется переход металла из твёрдого состояния в жидкое состояние:

а) рекристаллизация;

б) плавление;

в) кристаллизация.

- Основными показателями свойств материалов являются:

а) прочность; твердость;

б) вязкость; ломкость;

в) твердость; термостойкость.

- Сколько основных видов кристаллических решеток имеют вещества в твердом состоянии?

а)  4;                                   б) 5;                                      в) 3.

- Какие металлы подвержены вторичной кристаллизации?

а) марганец, цинк, медь;

б) тантал, ванадий, вольфрам;

в)  железо, олово, кобальт;

- Укажите способ определения дефектов на большой глубине:

а) микроскопический;

б) рентгеновский;

в) макроскопический.

- Как называется способность металла отражать падающие на него световые лучи:

а) цвет;                             б) плотность;                       в) прочность.

- Укажите технологические свойства металлов и сплавов:

а) ковкость; свариваемость; обрабатываемость;

б) свариваемость; пластичность; гибкость;

в) обрабатываемость; гибкость; хрупкость.

- Укажите металл, который обладает магнитными свойствами:

а) никель;                            б) цинк;                               в) алюминий.

- Как называется способность металла при нагревании поглощать определённое количество теплоты:    а) теплопроводность;

б) теплоёмкость;

в) тепловое расширение.

- В каких целях строят диаграммы состояния сплавов:

а) для определения температуры плавления сплава;

б) получения  полного представления о кристаллизации сплава;

в) определение структуры сплава.

- Укажите сплав железа с углеродом, содержащий 0…2,14 % углерода, остальное – железо:

а) сталь;                           б) чугун;                              в) бронза.

13.Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:

а) аустенит;                        б) цементит;                          в) перлит.

- Укажите структуру, обладающую магнитными свойствами:

а) аустенит;                        б) цементит;                          в)  перлит.

- Основной чугун – это…..

а) сплав железа с углеродом, содержание которого от 2,14 до 6,67 %;

б) сплав железа с углеродом, содержание которого до 2,14 %;

в) сплав железа с углеродом, содержание которого более 6, 67 %.

16.  Какие стали по содержанию углерода С относятся к низкоуглеродистым:

а) 08Х;                                 б) 40Х;                                    в) 8Х.

- По качественным признакам конструкционная углеродистая сталь делится на:

а) инструментальную;

б) сталь обыкновенного качества;

в) легированную.

- В маркировке легированных сталей буква Г означает:

а) марганец;                б) молибден;                    в) кремний.

- Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких металлов или металлов с неметаллами:

а) сплав;                      б) металл;                         в) неметалл.

- Укажите, какой металл относится к чёрным?

а) цинк;                        б) олово;                           в) железо.

Преподаватель ________________________________Хазиев Р.Р.

(подпись)

ГБПОУ

« АУРГАЗИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ул.Ленина 125,  с. Толбазы,

Аургазинский район

Республика Башкортостан

________________№____________ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию   автомобилей,

ОП.03. Материаловедение

Группа _________

Студент(ка): ____________

Оценка: ____________

### Вариант 2

- Материаловедение - это:

а) наука, изучающая связь между физико-химическими признаками воздействия на тепловые реакции;

б) наука, изучающая связь между составом, строением и свойствами металлических сплавов и неметаллических материалов, а также рассматривающая закономерности их изменения под влиянием механических, физико-химических и других видов воздействий;

в) наука о техническом использовании электромагнитных явлений.

- Как называются твёрдые вещества, атомы которых располагаются в пространстве хаотично:

а) кристаллическими;          б) аморфными;               в) смешанными.

- Укажите самый лёгкий цветной металл:

а)  вольфрам;          б)  алюминий;        в)  магний.

- Укажите цветной металл, который будет находиться в жидком состоянии при комнатной температуре:

а) олово;                  б) цинк;                   в) ртуть.

- Как называется свойство металла медленно и непрерывно удлиняться под действием приложенных к нему постоянных рабочих напряжений в условиях повышенных и высоких температур:

а) выносливость;                     б) пластичность;                 в) ползучесть.

- При помощи, каких установок выполняют испытания металлических образцов на ударную вязкость:

а) разрывной машины МПБ – 2;

б) маятникового копра;

в) пресса Роквелла.

- Укажите способ, с помощью которого исследуют ферромагнитные материалы:

а) спектральный анализ;

б) ультразвуковая дефектоскопия;

в) магнитная дефектоскопия.

- Какие металлы относятся к цветным:

а) железо;               б) медь;                          в) цинк.

- Какой металл имеет самую высокую температуру  плавления:

а) железо;               б) ртуть;                         в) вольфрам.

- Как называется переход из жидкого состояния в твёрдое состояние:

а) аллотропия;                  б) кристаллизация;        в) полиморфизм. 11. При каком соотношении компонентов образуется сплав типа твёрдый раствор:

а) при любом соотношении компонентов;

б) при заданном соотношении компонентов;

в) в зависимости от назначения сплава?

- Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:

а) аустенит;            б) цементит;                   в) перлит.

- Каково максимальное количество компонентов в сплаве:    а) один;

б) четыре;

в) количество компонентов зависит от вида сплава и его назначения.

- Укажите многокомпонентные сплавы:

а) сталь;                    б) чугун;                             в) оловянная бронза.

- Какие стали по содержанию углерода С относятся к высокоуглеродистым

а) 08Х;                      б) 40Х;                                 в) 8Х.

- В маркировке легированных сталей буква М означает:

а) марганец                б) молибден                       в) кремний.

- Сталь марки  45 содержит углерода:

а) 4, 5 %;                     б) 45 %;                               в) 0,45%.

- К сталям с особыми свойствами относят:

а) жаростойкие;          б) общего назначения;       в) углеродистые. 19. Буква А в конце марки означает «что сталь»:

а) сталь обыкновенного качества;

б) качественная;

в) высококачественная.

20.Какие легирующие элементы входят в состав  чугуна ЧН2МТ

а) ниобий, медь, титан;

б) никель, молибден, титан;

в) водород, марганец, тантал.

Преподаватель _______________________________ Хазиев Р.Р.

ГБПОУ

« АУРГАЗИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ул.Ленина, 125,  с. Толбазы,

Аургазинский район.,     Республика Башкортостан

________________№_____________ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию Профессия: Мастер по ремонту и автомобилей. ОП.03. Материаловедение

Группа ____________

Студент(ка): ____________________________

Оценка:  ________________

Вариант 3

- Какие металлы подвержены вторичной кристаллизации?

а) марганец, цинк, медь;

б) тантал, ванадий, вольфрам;

в)  железо, олово, кобальт.

- Как называются твёрдые вещества, атомы которых располагаются в пространстве хаотично:

а) кристаллическими;          б) аморфными;               в) смешанными.  3. Укажите цветной металл, который будет находиться в жидком состоянии при комнатной температуре:

а) олово;                  б) цинк;                   в) ртуть.

- Буква А в конце марки означает «что сталь»:

а) сталь обыкновенного качества;

б) качественная;

в) высококачественная.

- Что является главным материалом в приборостроении и машиностроении?

а) пластик и пластины;

б) металлы и сплавы;

в) высокополимерные твердые материалы;

г) электроизоляционные резины.

- К сталям с особыми свойствами относят:

а) жаростойкие;          б) общего назначения;       в) углеродистые.

- Сталь марки  45 содержит углерода:

а) 4, 5 %;                     б) 45 %;                               в) 0,45%.

- Как называется способность металла при нагревании поглощать определённое количество теплоты:

а) теплопроводность;         б) теплоёмкость;         в) тепловое расширение.

- Укажите структуру, обладающую магнитными свойствами:

а) аустенит;                        б) цементит;                          в)  перлит.

- Укажите самый лёгкий цветной металл:

а)  вольфрам;          б)  алюминий;        в)  магний.

- Укажите способ, с помощью которого исследуют ферромагнитные материалы:

а) спектральный анализ;

б) ультразвуковая дефектоскопия;

в) магнитная дефектоскопия.

- В марке чугуна ВЧ 100 цифра 100 обозначает:

а) предел прочности на изгиб;

б) предел прочности при растяжении;

в) предел текучести.

- Укажите физические свойства металлов:

а) плавкость;             в) твёрдость;

б) свариваемость;     г)  цвет.

- Основной чугун – это…..

а) сплав железа с углеродом, содержание которого от 2,14 до 6,67 %;

б) сплав железа с углеродом, содержание которого до 2,14 %;

в) сплав железа с углеродом, содержание которого более 6, 67 %.

- Укажите, какие типы сплавов образуют новую кристаллическую решётку  с новыми физико-химическими и механическими свойствами:    а) твёрдый раствор;

б) химическое соединение;

в) механическая смесь;

- Основными показателями свойств материалов являются:

а) прочность; твердость;

б) вязкость; ломкость;

в) твердость; термостойкость.

- В маркировке легированных сталей буква Г означает:

а) марганец;                б) молибден;                    в) кремний.

- Укажите, какой металл относится к чёрным?

а) цинк;                        б) олово;                           в) железо.

- Какие стали по содержанию углерода С относятся к низкоуглеродистым:

а) 08Х;                                 б) 40Х;                                    в) 8Х.

- Буква А в конце марки означает «что сталь»:

а) сталь обыкновенного качества;

б) качественная;

в) высококачественная.

Преподаватель ________________________________ Хазиев Р.Р.

ГБПОУ

« АУРГАЗИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ул.Ленина, 125,  с.Толбазы. Аургазинский район

Республика Башкортостан

________________№_____________ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА

Профессия: Мастер по ремонту и Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. ОП.03. Материаловедение

Группа ____________

Студент(ка): ____________________________

Вариант 4

- Сколько основных видов кристаллических решеток имеют вещества в твердом состоянии?

а)  4;                                     б) 5;                                      в) 3.

- Как называется переход металла из твёрдого состояния в жидкое состояние:

а) рекристаллизация;       б) плавление;                    в) кристаллизация.

- Укажите сплав железа с углеродом, содержащий 0…2,14 % углерода, остальное – железо:

а) сталь;                            б) чугун;                            в) бронза.

- В маркировке легированных сталей буква Г означает:

а) марганец;                б) молибден;                    в) кремний.

- Какие легирующие элементы входят в состав  чугуна ЧН2МТ

а) ниобий, медь, титан;

б) никель, молибден, титан;

в) водород, марганец, тантал.

- Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:

а) аустенит;                        б) цементит;                          в) перлит.

- Латунь – это:

а) сплав меди с цинком;

б) сплав железа с никелем;

в) сплав меди с оловом;

г) сплав алюминия с кремния.

- Как называется свойство металла медленно и непрерывно удлиняться под действием приложенных к нему постоянных рабочих напряжений в условиях повышенных и высоких температур:

а) выносливость;                     б) пластичность;                 в) ползучесть.

- Белым называется чугун, в котором:

а)  весь углерод или часть его содержится в виде графита

б)  весь углерод находится в связанном состоянии в виде цементита

в)  металлическая основа состоит из феррита;

г)  наряду с графитом содержится ледебурит 10. Баббиты – это:

а)  латунь

б) литейный алюминиевый сплав

в)  антифрикционный сплав

г) бронза, упрочненная железом и марганцем

- Способность металлов сопротивляться воздействию внешних сил характеризуется:

а) механическими свойствами

б) магнитными свойствами

в) химическими свойствами

- Количество вещества, содержащееся в единице объёма – это:

а) плотность;                 б) вес;                               в) давление.

- Какие установки применяют для получения жидкого чугуна:

а) доменные печи;

б) мартеновские печи;

в) конверторы;

г) электродуговые печи

- В маркировке легированных сталей буква В означает:

а) фосфор;                   б) вольфрам;                    в) ванадий.

- Определите содержание углерода, хрома в  стали 40Х4:

а) 40%, 4%;                 б) 4%, 4 %;                       в) 0,4%, 4 %.

- Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких металлов или металлов с неметаллами:

а) сплав;                      б) металл;                         в) неметалл.

- В маркировке легированных сталей буква Г означает:

а) марганец;                б) молибден;                    в) кремний.

- Какие стали по содержанию углерода С относятся к высокоуглеродистым

а) 08Х;                      б) 40Х;                                 в) 8Х.

- При каком соотношении компонентов образуется сплав типа твёрдый раствор:

а) при любом соотношении компонентов;

б) при заданном соотношении компонентов;

в) в зависимости от назначения сплава?

- Укажите многокомпонентные сплавы:

а) сталь;                    б) чугун;                             в) оловянная бронза.

Преподаватель ________________________________ Хазиев Р.Р.

(подпись)

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

| Номер вопроса | Ответ 1 вариант | Ответ 2 вариант | Ответ 3 вариант | Ответ 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | в | в |
| 2 | б | б | б | б |
| 3 | а | в | в | а |
| 4 | в | в | в | а |
| 5 | в | в | б | б |
| 6 | б | б | а | б |
| 7 | а | в | в | а |
| 8 | а | б,в | б | в |
| 9 | а | в | б | б |
| 10 | б | б | в | в |
| 11 | в | а | в | а |
| 12 | а | б | б | а |
| 13 | б | в | а | а |
| 14 | б | а,б,в | а | б |
| 15 | а | б | б | в |
| 16 | а | б | а | а |
| 17 | б | в | а | а |
| 18 | а | а | в | б |
| 19 | а | в | а | а |
| 20 | в | б | в | а,б,в |

Оценка результатов тестовой работы.

За каждое правильно выполненное задание начисляется 1 балл.  Таблица оценивания.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 (18-20 баллов) | 5 | Отлично |
| 80 ÷ 89(16-17 баллов) | 4 | Хорошо |
| 70 ÷ 79(14-15 баллов) | 3 | Удовлетворительно |
| менее 70(<14 баллов) | 2 | не удовлетворительно |

Преподаватель ________________________________ Р.Р. Хазиев

(подпись)

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники:

- Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2016. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

- Груздев В.С. Материаловедение: Учебник / В.С. Груздев. – М.: Академия, 2018. – 336 с.

- Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учеб.

пособие для сред. проф. образования. – М.: «Академия», 2017. – 208 с.

Дополнительные источники:

- Чумаченко Ю.В., Чумаченко Г.В., Герасименко А.И. Материаловедение для автомехаников. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 478 с.

- Лахтин М.Ю., Леонтьева В.П., М., «Машиностроение», 1990г.

Интернет – ресурсы:

- http://modificator.ru/terms/material.html

- http://umk-spo.biz/articles/profdis/

- http://automaterial.ru/

- http://www.twirpx.com/file/516969/